| zbigniew | válasz ¦ megnéz | 2010.10.08 14:49:25 © (820) |
| --- | --- | --- |
| Speciális lett a hinzenbachi sánc! A felső-ausztriai Hinzenbachban idén készült el egy új sánc (HS94), melyet ma avatnak föl az osztrák bajnokság keretén belül! Az építési munkálatokat ugyan már négy évvel ezelőtt elkezdték, viszont a 2008 szept.-ében súlyos károkat okozó vihar miatt jelentősen csúszott az építési határidő, így csak idén készült el! Az új HS94-es, mely kb. 20 méterre található a szintén műanyagborítású kis- és középsáncoktól (K10, K20, K40), jövőre a nemzetközi tűzkeresztségén éppen a nyári Grand Prix-n esik majd át! A létesítmény különlegessége, hogy nyáron is jégnyomról indulhatnak neki a versenyzők, ilyen jégnyom rendszert először használnak Ausztriában és éppen Hinzenbachban! Nagy előnye, hogy mindkét rendszert párhuzamosan lehet használni, illetve tréningen egyszerűen lehet átváltani egyikről a másikra! Pl. ugyanilyen rendszert alkalmaznak Garmisch-P.-ben is, ahol nyári tréningen tesztelve Uhrmann jött le jégnyomról a sáncon, majd kisvártatva Neumayer követte őt, immár kerámiáról! Vk ugrásoknál először 2007-ben a trondheimi Granasen sáncon debütált először ez az ún. Ski-Line lesíklónyomrendszer, melyet a Rehau cégtől Peter Riedel mérnök fejlesztett ki! "Egy energiadokumentációt csináltunk a francia Chaux Neuve-ban, ahol egy hasonló rendszer működik és ennek alapján kaptunk megbízást Hinzenbachból!" - mondta Riedel, aki 1993-ban alapította a céget Chemnitzben. Az ugrók így már nyáron is lehetőséget kapnak, hogy jégen edzenek! A garmisch-part.-i olimpiasánc és chaux neuve-i K90-es mellett még a winterbergi K80-ason használnak ilyen technológiát! Az energiafogyasztás meglepően alacsony, noha Hinzenbach közel fekszik a Dunához és ott lényegesen melegebb van, mint az Alpok magaslatain! A négy nyomcsatornából álló rendszert egész évben lehet használni, az átalakítás során csak 13,5 centi széles téli nyomvonalat kb. 7 centi magas hó fogja borítani majd! Egy 100 m.-es sáncra ezért két köbméter hó szükséges! A konstrukciónak hála az oldalsó nyomvezetéssel a hagyományos rendszerrel szemben 90% fölötti hómennyiséget lehet megtakarítani! (csak összehasonlításképp: egy hagyományos sánc több mint 60 köbméter havat igényel!). Az integrált hűtési rendszer mindkét nyomvonalpályán hűt, a lesíklást egy optimális hűtési tartományban tartja, még ha a szeszélyes időjárás jóval fagypont fölé hagyná kúszni a hőmérsékletet! A nyári és téli nyom egy szerkezeti elemben vannak kombinálva, mely által egész évben lehet ugrani róla anélkül, hogy bonyolult és költséges átalakítást kellene végezni! Ha nem ugranak a sáncról, akkor egy szigetelt fedőponyvával akadályozzák meg a hónyom olvadását erős napsugárzás vagy magas környezeti hőmérséklet esetén! A sportoló így hosszabb ideig tud téli körülmények közt edzeni, mint máshol! Ezen túlmenően ez a kifinomult rendszer biztosítja az állandó versenyfeltételeket is! A Ski-Line optimális lehetőséget nyújt speciális mérőeszközök beillesztésére is a lesíklónyomban, mely kb. 15 méterre a sáncasztaltól pontos elugrási sebességet mér, ezáltal az ugrók teljesítménye pontosan kiszámítható, így a tréner megismerheti az ugrók erősségeit és gyengeségeit! A nyomrendszer közvetlenül egy jégmaró géppel is össze van kapcsolva, mely kicsi, kompakt és sokoldalú! A hajtóművel felszerelt és távvezérlés által dolgozó ún. Ice-robot elképesztő pontossággal (+/- 1 mm) és legfeljebb 30 km/órás sebességgel működik, melyet vissza egy kötélből készült csörlő húz fel! A különböző funkcionális egységek, mint pl. a maró- és kefe tengelyek tisztítják és simítják a nyomvonalat, követelmény szerint! Akár hó, akár eső esik a jégrobot megoldja az összes problémát! |